## Slide 2: Estrategia para maximizar el valor de la generación de las empresas del Estado
Carlos Gomero Rigacci
Octubre 2025

## Slide 3: Agenda
Introducción
Situación actual de las empresas generadoras estatales
  Participación estatal
  Potencia firme
  Nivel de contratación
  Situación en el mercado Spot.
  Situación actual de los activos.
Origen del Problema
  Limitaciones institucionales.
  Falta de diversificación del portafolio.
  Inclinación por esquemas ordinarios de comercialización.
Alternativas de posibles de soluciones.
Conclusiones

## Slide 4: Introducción
El reto es reposicionar a las empresas estatales como actores competitivos, financieramente sostenibles y alineados a la transición energética.
Antecedentes
Las empresas estatales de generación cumplen un rol clave en la seguridad energética y estabilidad del SEIN.
Su participación de mercado ha disminuido de forma sostenida, reflejando limitaciones estructurales en inversión, diversificación y agilidad operativa.
La cartera actual se concentra principalmente en centrales hidroeléctricas, aumentando la dependencia hidrológica y reduciendo la flexibilidad frente a variaciones del mercado.
Objetivo
Evaluar la posición de las empresas estatales en el mercado eléctrico.
Identificar brechas estructurales que limitan su crecimiento y eficiencia.
Definir estrategias para incrementar su valor y sostenibilidad financiera.

## Slide 5: Situación actual de las empresas generadoras estatales
4
Documento confidencial

## Slide 6: La participación estatal en generación eléctrica se ha reducido sostenidamente
47%
47%
43%
41% 41%
36%
31%
32%
29% 29%
28%
26%
24%
23%
21%
22%
20%
20%
20%
19%
18%
16%
17%
53%
53%
57%
59% 59%
 | 69% | 68% | 71% 71% | 72% | 74% | 76% | 77% | 79% | 78% | 80% | 80% | 80% | 81% | 82% | 84% | 83%
64% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2002
2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022
2024
%
La participación estatal en generación eléctrica ha caído 30 puntos porcentuales en los últimos 20 años. De 47% en 2002 a 17% en 2024.
La causa es la ausencia de nueva inversión y al crecimiento sostenido de la generación privada, impulsada por proyectos de generación eficiente.
Actualmente, Electroperú concentra la mayor parte de la generación pública, principalmente de origen hidroeléctrico.
Market share de la producción de energía
Esta do Privado
La caída en participación estatal responde a falta de inversión en nueva capacidad debido las limitaciones que se da en la aprobación de nuevas inversiones.

## Slide 7: Potencia firme de las empresas estatales
Estatal 1,41G
Privado G,882
11,301
MW
Potencia firme de empresas del estado y privado
Las empresas estatales concentran alrededor de 1,419 MW de potencia firme, lo que representa aproximadamente el 14 % de la potencia firme total del sistema.
Electroperú concentra la mayor potencia firme del portafolio estatal, con 922 MW, principalmente por Mantaro y Restitución.
922
214
117
110
57
Potencia Firme
San Gaban
Electroperu Egemsa
Egasa Egesur

## Slide 8: Nivel de contratación de las empresas del Estado
1,699
-
400
800
1,600
1,200
2,000
Set-2 5
Dic-25 Mar-26 Jun-26 Set-2 6 Dic-26 Mar-27 Jun-27 Set-2 7 Dic-27 Mar-28 Jun-28 Set-2 8 Dic-28 Mar-29 Jun-29 Set-2 9 Dic-29 Mar-30 Jun-30 Set-3 0 Dic-30
MW
Electroperú
Egasa
San Gabán
Egemsa
Egesur
Potencia Firme
Las empresas del Estado mantienen 1,493 MW contratados sobre una potencia firme total de 1,699 MW, equivalente al 88% de su capacidad disponible.
A partir de 2026, se proyecta una reducción progresiva de la potencia contratada, debido al vencimiento de contratos.
Hacia 2030, el nivel de contratación respecto la potencia firme sería 38%, aproximadamente se liberaría una potencia de 849 MW.
Nivel de contratación de empresas Estatales
186
186
95
370
13
2026
2027
2028
2029
2030
MW
Potencia liberada (2026 – 2030)

## Slide 9: Potencia contratada de Electroperú
1,112
-
400
800
1,200
1,600
Set-2 5
Dic-25 Mar-26 Jun-26 Set-2 6 Dic-26 Mar-27 Jun-27 Set-2 7 Dic-27 Mar-28 Jun-28 Set-2 8 Dic-28 Mar-29 Jun-29 Set-2 9 Dic-29 Mar-30 Jun-30 Set-3 0 Dic-30
MW
Potencia Contratada
Potencia Firme
Nivel de contratación de Electroperú
ELP mantiene 1,031 MW contratados sobre una potencia firme total de 1,112 MW, equivalente al 93% de su capacidad disponible.
A partir de 2026, se anticipa una ligera reducción del nivel de contratación. Para 2027 estará en torno al 75% de la potencia firme.
Hacia 2030, el nivel de contratación respecto la potencia firme sería 43%, aproximadamente se liberaría una potencia de 653 MW.
58
144
7
344
-
2025
2026
2027
2028
2029
2030
MW
Potencia liberada (2026 – 2030)

## Slide 10: Potencia contratada de Egasa y San Gabán
Nivel de contratación de Egasa
Egasa mantiene 137 MW contratados sobre una potencia firme total de 214 MW, equivalente al 64% de su capacidad disponible.
A partir de 2026, se anticipa una reducción del nivel de contratación. Para el 2027 estará en torno al 44% de la potencia firme.
Hacia 2030, el nivel de contratación respecto la potencia firme sería 25%, aproximadamente se liberaría una potencia de 160 MW.
Nivel de contratación de San Gabán
San Gabán mantiene 120 MW contratados sobre una potencia firme total de 165 MW, equivalente al 72% de su capacidad disponible.
A partir de 2026, se anticipa una reducción del nivel de contratación en torno al 56% de la potencia firme.
Hacia 2030, el nivel de contratación respecto la potencia firme sería 50%, aproximadamente se liberaría una potencia de 83 MW.
214
100
-
200
300
Set-2 5
Dic-25 Mar-26 Jun-26 Set-2 6 Dic-26 Mar-27 Jun-27 Set-2 7 Dic-27 Mar-28 Jun-28 Set-2 8 Dic-28 Mar-29 Jun-29 Set-2 9 Dic-29 Mar-30 Jun-30 Set-3 0 Dic-30
MW
Potencia Contratada
Potencia Firme
165
-
100
200
Set-2 5
Dic-25 Mar-26 Jun-26 Set-2 6 Dic-26 Mar-27 Jun-27 Set-2 7 Dic-27 Mar-28 Jun-28 Set-2 8 Dic-28 Mar-29 Jun-29 Set-2 9 Dic-29 Mar-30 Jun-30 Set-3 0 Dic-30
MW
Potencia Contratada
Potencia Firme
2026 2027 2028 202G 2030
2026 2027 2028 202G 2030
Potencia Liberada
5
37
21
20
-
Potencia Liberada
36
5
-
-
-

## Slide 11: Potencia contratada de Egemsa y Egesur
151
-
100
200
Set-2 5
Dic-25 Mar-26 Jun-26 Set-2 6 Dic-26 Mar-27 Jun-27 Set-2 7 Dic-27 Mar-28 Jun-28 Set-2 8 Dic-28 Mar-29 Jun-29 Set-2 9 Dic-29 Mar-30 Jun-30 Set-3 0 Dic-30
MW
Potencia Contratada
Potencia Firme
57
-
50
100
Set-2 5
Dic-25 Mar-26 Jun-26 Set-2 6 Dic-26 Mar-27 Jun-27 Set-2 7 Dic-27 Mar-28 Jun-28 Set-2 8 Dic-28 Mar-29 Jun-29 Set-2 9 Dic-29 Mar-30 Jun-30 Set-3 0 Dic-30
MW
Potencia Contratada
Potencia Firme
Nivel de contratación de Egemsa
Egemsa mantiene 151 MW contratados sobre una potencia firme total de 151 MW, equivalente al 100% de su capacidad disponible.
A partir de 2026, se anticipa una reducción del nivel de contratación en torno al 40% de la potencia firme.
Hacia 2030, el nivel de contratación respecto la potencia firme sería 5%, aproximadamente se liberaría una potencia de 143 MW.
Nivel de contratación de Egesur
Egesur mantiene 55 MW contratados sobre una potencia firme total de 57 MW, equivalente al G7% de su capacidad disponible.
A partir de 2026, se anticipa una ligera reducción del nivel de contratación. Para el 2028, este estará en torno al 53% de la potencia firme.
Hacia 2030, el nivel de contratación respecto la potencia firme estaría en torno al 53%, aproximadamente se liberaría una potencia de 27 MW.
2026 2027 2028 202G 2030
Potencia Liberada 90 - 43 6 13
2026 2027 2028 202G 2030
10
Potencia Liberada 1 1 24 - -

## Slide 12: Situación en el mercado Spot de las empresas estatales
10,378
10,131
10,481
10,222
10,234
G,G71
G,754
8,G80
6,G73
7,831
7,154
7,063
7,342
7,700
10,028
G,276
G,7G3
10,215
11,008
G,883
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
GW.h
Entre 2015 y 2021, las empresas generadoras estatales mantuvieron niveles de entrega superiores a sus retiros de energía.
A partir de 2022, esta tendencia se revierte: las entregas de energía comienzan a descender mientras los retiros aumentan.
En el 2024, se registran retiros de 11,008 GW.h, superando las entregas en 1,124 GW.h. Esto representa 1.1x veces más de lo entregado al sistema.
S/15 mm
Registro de entrega y retiros de energía de empresas estatales
Entrega Retiros
Durante el periodo de sobreoferta, los generadores adoptaron una estrategia comercial agresiva, vendiendo volúmenes superiores a su producción ante un mercado spot con precios deprimidos.
S/7 mm S/27 mm S/25 mm S/63 mm S/39 mm S/-3 mm
El cierre del ciclo de sobreoferta llevó a los generadores a modificar su exposición comercial, alineando las ventas con su producción efectiva para mitigar riesgos de cobertura.
S/-150 mm S/-597 mm S/-229 mm

## Slide 13: Situación en el mercado Spot de ELP
Registro de entrega y retiros de energía de Electroperú
Entre 2015 y 2020, Electroperú mantuvo niveles de entrega superiores a sus retiros de energía.
A partir de 2021, esta tendencia se revierte: las entregas de energía comienzan a descender mientras los retiros aumentan.
En el 2024, se registran retiros de 8,343 GW.h, superando las entregas en 1,439 GW.h. Esto representa 1.2x veces más de lo entregado al sistema.
7,118
6,603
6,8G2
6,866
7,12G
6,G40
7,007
6,713
6,155
6,G04
4,425
5,84G
5,155
5,074
5,3G2
5,837
7,453
7,440
7,7G0
8,343
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
GW.h
Entrega
Retiros
Etapa de sobreoferta de generación
S/5 mm S/-24 mm
S/1 mm
S/-2 mm
S/33 mm
S/4 mm
S/-74 mm
Fin de sobreoferta de generación
S/-241 mm S/-657mm
S/-262 mm

## Slide 14: Situación en el mercado Spot de Egasa, San Gabán, Egemsa y Egesur
Registro de entrega y retiros de energía de Egasa
Registro de entrega y retiros de energía de San Gabán
796
713
745
804
626
743
697
748
522
337
302
344
279
339
338
599
494
573
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
GW.h
Entrega 728
Retiros 730
Entre 2015 y 2024, Egasa mantuvo niveles de entrega superiores a sus retiros (salvo 2023)
En el 2024, se registran entregas de 870 GW.h, superando los retiros en 296 GW.h.
Esto representa 0.7x veces de lo entregado al sistema.
Entre 2015 y 2024, San Gabán mantuvo niveles de entrega superiores a sus retiros de energía.
En el 2024, se registran entregas de 748 GW.h, superando los retiros en 175 GW.h.
Esto representa 0.8x veces de lo entregado al sistema.
1,253
1,320
1,380
1,030
870
1,163
812
778
677
713
912 833
787 852
574
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
GW.h
Entrega
976
720
Retiros
1,008 972
717
Registro de entrega y retiros de energía de Egemsa
Entre 2015 y 2024, Egemsa mantuvo niveles de entrega superiores a sus retiros de energía.
En el 2024, se registran entregas de 1,240 GW.h, superando los retiros en 19.3 GW.h.
Esto representa 0.98x veces de lo entregado al sistema.
Registro de entrega y retiros de energía de Egesur
En el 2015, 2019, 2020 y 2023 se registraron mayor cantidad de retiros que entregas.
En el 2024, se registran retiros de 297 GW.h, superando las entregas en 176.1 GW.h.
Esto representa 2.5x veces de lo entregado al sistema.
987
1,256
1,212
1,268
1,238
1,163
1,234
1,163
1,172
602
619
735
800
775
637
610
723
884
1,2401,221
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
GW.h
Entrega
Retiros
254
189
168
121
224 261
239 214
253
184
168
163 176
131 170
162
224 199
196
297
GW.h
Entrega
Retiros
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
13

## Slide 15: Situación actual de los activos
1,514
1,876
1,626
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
MW
El parque de generación Estatal se ha mantenido dentro de un rango de entre 1,514 MW y 1,876 MW de potencia instalada.
ELP se posiciona como la empresa con mayor participación, con una potencia instalada que actualmente asciende a 1,027 MW
Se observa una disminución en la potencia total instalada, debido a reducciones registradas en las empresas Egemsa, San Gabán y Egasa.
En contraste, Egesur es la empresa con menor potencia instalada, con un total de 59 MW.
En 2012 se incorporaron nuevas unidades de generación de Electroperú: C.T. Emergencia Mollendo (70.12 MW) y C.T. Emergencia Piura (91.25 MW), ambas operativas únicamente durante ese año.
Evolución histórica del parque de generación estatal (2000 - 2024)
San Gabán | C.H. San Gabán II C.H. Tupuri | 110 2 |  | 112
 | C.H. Aricota I | 24 |  | 
Egesur | C.T. Independencia | 23 |  | 59
 | C.H. Aricota II | 12 |  | 
 |  |  | Total | 1,626
Egasa | C.H. Charcani IV C.H. Charcani III | 14 5 | 236
 | C.H. Charcani VI | 9 | 
 | C.H. Charcani I | 2 | 
 | C.H. Charcani II | 1 | 
Egemsa | C.H. Machupicchu | 192 | 192
Empresa
Centrales
Pot.Instalada Pot. Instalada Total
(MW) (MW)
Electroperú
C.H. Mantaro
C.H. Restitución
C.T. Tumbes
798
210
19
1,027
C.T. Mollendo Diesel
C.T. Chilina Diesel
C.H. Charcani V
32
28
145
Parque de generación estatal actual
14

## Slide 16: Evolución de la inversión estatal en centrales de generación eléctrica
1G12
1G38
1G54
1G5G
1G66
1G67
1G73
1G76
1G84
1G88
1GG6
1GG8
1GGG
2001
2010
2025
C.H Charcani II
(1MW)
C.H Charcani III
(5MW)
C.T Chilina Diésel
(28MW)
C.H Charcani IV
(14 MW)
C.H Aricota II
(12MW)
C.H Aricota I
(24 MW)
C.H Mantaro
(798 MW)
C.H Charcani VI
(9 MW)
C.H Restitución
(210 MW)
C.H Charcani V
(145 MW)
C.H Charcani I(1)
(1.8 MW)
C.H San Gabán II
(110 MW)
C.H Machupicchu (2)
(90.5 MW)
C.T Independencia
(23 MW)
C.T Mollendo Diésel
(32 MW)
C.T Tumbes
(19 MW)
C.H Tupuri
(2 MW)
La C.H. Charcani I entró en operación en 1905; posteriormente, en 1998, fue reemplazada por la mini central Charcani I.
La C.H Machupicchu tiene una repotenciación, alcanzando actualmente los 192 MW, con el ingreso de su nueva unidad en el 2015.

## Slide 17: Origen del problema

## Slide 18: Limitaciones institucionales: Los sistemas administrativos públicos
Las empresas generadoras estatales que forman parte del FONAFE, están sujetas a los sistemas administrativos del Estado.
Estos buscan asegurar la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos.
Sin embargo, se generan restricciones limitando la inversión, expansión frente a las empresas privadas.
Principales sistemas administrativos: Se traducen en resrricciones y limitaciones a la libertad empresarial
Ley de Contrataciones del estado (OSCE)
Regula los procesos de compra y contratación.
Requiere licitaciones públicas, lo que reduce la agilidad para adquirir bienes o servicios estratégicos.
Sistema Nacional de Inversiones (Invierte.pe)
Establece etapas para formular y aprobar proyectos.
Su enfoque de control ralentiza la ejecución de inversiones en generación o mantenimiento.
Sistema Nacional de Endeudamiento (MEF)
Controla la contratación de deuda pública y requiere autorización del MEF/FONAFE para operaciones financieras.
Limita la posibilidad de
endeudamiento de largo plazo para nuevos proyectos.
Sistema presupuestal y contable público
Define límites en el uso de utilidades y la programación del gasto.
Reduce la autonomía financiera y la capacidad de reinversión de las
empresas.

## Slide 19: Falta de diversificación del portafolio de generación
Ene Feb Mar
Abr May
Jun Jul Ago Set Oct Nov
Dic
GW.h
Ene Feb Mar
Abr May
Jun Jul Ago Set Oct Nov
Dic
GW.h
Se concentra el 94% de su capacidad instalada en hidros y solo el 6% en térmicas. Fuerte dependencia del recurso hídrico.
Durante periodos de estiaje o sequías, la generación se reduce significativamente.
Ante la menor generación propia y en caso los retiros de sus clientes superen dicha generación, se exponen al mercado spot.
Al no contar con un portafolio mixto (hidro + gas natural), no hay un mecanismo interno de cobertura (hedge natural) que permita compensar la caída de la generación hidro con otras fuentes.
Ejemplo: Portafolio concentrado en generación hidroeléctrica
Ejemplo: Portafolio con cobertura natural (hidro + térmica a gas natural)
Hidro Térmica
Periodo de estiaje
Periodo de estiaje

## Slide 20: Inclinación por esquemas ordinarios de comercialización
Mercado Regulado | DisCos (Distribuidores) | Licitación PPA’s | Regulado | Precio ofertado | Licitaciones organizadas por los DisCos con supervisión del Osinergmin. Usualmente son contrato de largo plazo (5-15 años) | 
 |  | Bilaterales PPA’s | Negociación bilateral | Tarifa en Barra (Límite máximo) | contratos negociados directamente y el precio tope es la Tarifa en Barra. El precio de la tarifa en barra no puede diferir en +/- 10% del precio ponderado de las licitaciones (pero cambia con la Ley 32249). | 
Mercado Libre | Clientes libres y DisCos | PPA’s | Negociación bilateral | Precio negociado | El contrato se negocia libremente fijando plazo, volumen y precios (capacidad y energía), take-or-pay, indexación, exclusividad, penalidades, garantías y eventos de terminación o reducción de volumen. | 
Mercado Spot | GenCos (Generadores) | N/A | Orden de despacho por COES | Costo marginal (cada 30 min) | Las inyecciones de energía se valorizan en la barra de entrega y los retiros de energía se valorizan en barra de transferencia. El costo marginal es muy volátil y está influenciado por la estacionalidad, la hidrología, el equilibrio entre la oferta y la demanda, entre otros. | 
Mercado
Clientes
Tipo de contrato
Mecanismo de negociación
Precio
Descripción
Modelo de comercialización convencional
Implicancias
Rigidez comercial: Los contratos a largo plazo reduce la capacidad de ajustar precios ante cambios de mercado.
Poca adaptación a nuevas dinámicas de mercado: Escasa participación en productos flexibles, compra de energía a terceros.
Cobertura limitada: La falta de diversificación entre PPA’s y contratos de cobertura restringe la capacidad de las empresas para optimizar márgenes y gestionar riesgos de precio y volatilidad de mercado.

## Slide 21: Alternativas de posibles de soluciones

## Slide 22: Mecanismos implementados para la creación de valor
CONTRATO | EMPRESA ESTATAL (EE) | EMPRESA PRIVADA | BENEFICIO ECONÓMICO A LA EE
SUMINISTRO DE GAS NATURAL | ELECTROPERÚ | ETEVENSA. (ahora, ORYGEN) | Desarrollo del Proyecto Camisea.
USUFRUCTO DE LA C.H. DE YUNCAN | EGECEN | ENERSUR (ahora, ENGIE) | Retribución por derecho de acceso y aporte social.
COORDINACIÓN EMPRESARIAL Y CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRE CH. SANTA TERESA | EGEMSA | LUZ DEL SUR | La retribución por derecho de servidumbre equivale al 15 % de los ingresos por energía y potencia generados por la Central.
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | ELECTROPERÚ | EGHUALLAGA/CERRO DEL ÁGUILA | 1% margen comercial sobre el precio adjudicado.
COLABORACIÓN EMPRESARIAL C.H. SAN GABÁN | EGESG | HYDRO GLOBAL PERÚ (HGP) | Retribución del 5 % sobre los ingresos por potencia y energía, con opción de adquisición de la central al cierre del contrato.
Decreto Legislativo N° 674
Marco Normativo
“Ley de Promoción de la Inversión Privada de las Empresas del Estado”
Establece los mecanismos para incorporar capital o gestión privada en empresas estatales mediante:
Transferencia total o parcial de acciones y activos.
Aumento de capital.
Contratos de asociación (joint venture, gerencia, arrendamiento u otros), gestionados por PROINVERSIÓN.
Venta o disposición de activos en procesos de disolución o
liquidación
Ley N° 32441
“Ley que regula la promoción de la inversión privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos”
Regula la participación privada sobre activos públicos, mediante esquemas de disposición o contrato, sin comprometer recursos públicos ni que el Estado asuma riesgos.
Los proyectos pueden originarse por iniciativa estatal o privada, fomentando la valorización de activos estatales bajo criterios de sostenibilidad y eficiencia.
Estos mecanismos permiten desarrollar proyectos sin uso de recursos públicos, sujetos a autorización de FONAFE. Solo los que cumplen los requisitos de la Ley N.º 32441 califican como Proyectos en Activos.

## Slide 23: Cambios en el Enfoque Comercial y la Estructura Corporativa
Reorganización de las gerencias comerciales
1
Más recursos. Más personas.
Segmentación por tipo de clientes.
Distinguir las relaciones downstream del “upstream”.
Nacimiento de las gerencias de regulación
Los aspectos normativos son claves.
Participación activa en los cambios regulatorios. No ser solo meros tomadores de regulación.
Ubicación entre las áreas legales y comerciales.
Actuación como grupo
Retos logísticos.
Participación activa de FONAFE. Lineamientos claros.
Coordinación mayor.
¿Holding comercial?
2
3
Hay libertad de comercialización
4
Hay libertad para comercializar. No se requieren cambios normativos.
Complementar el modelo comercial vigente.
El reto de la transición nos puede dar sorpresas negativas.

## Slide 24: Posibles mecanismos a futuro para la creación de valor
1
Compra de potencia firme para vender más energía
bajo contratos PPA’s
Asegura el cumplimiento de contratos PPA incluso en periodos secos.
Permite contratar mayor energía sin nuevas inversiones.
Reduce la exposición al mercado spot y el riesgo operativo.
Fortalece el portafolio comercial con ingresos estables y
predecibles.
Asegura ingresos estables frente a la volatilidad del mercado spot.
Cubre riesgos de precio mediante contratos por diferencias.
Aumenta la flexibilidad comercial al combinar cobertura financiera y venta física.
Optimiza el portafolio al combinar generación propia y energía comprada.
Mejora el margen comercial al incorporar energía de proyectos renovables con precios competitivos.
Impulsa la transición energética estatal sin requerir nuevas
inversiones en infraestructura.
Compra de seguro de hidrología
años secos.
Reduce el riesgo hidrológico y asegura compensaciones en periodos de baja generación.
Estabiliza los ingresos al brindar previsibilidad financiera en
Convierte el riesgo hidrológico en una herramienta estratégica de estabilidad.
2
Modelo de compra de energía a proyectos nuevos
3
Modelo de cobertura mediante Contrato por
Diferencias (CfD)
4

## Slide 25: Empresas privadas compran energía limpia y barata de terceros
Los generadores privados están adquiriendo energía limpia (certificada) y barata de nuevas centrales de generación.
Esto les posibilita sobrecontartarse -vender más energía de la producida-.
Además, les permite tener una cobertura frente a la volatilidad del spot y mayor previsibilidad en costos de retiro.
Dichos contratos al igual que los PPA’s con clientes finales (Distribuidor o Usuario Libre) se fijan precios, plazos, puntos de retiro, Take or Pay y otras penalidades.
Caso 1: Orygen firma un PPA con Yinson Renewables
Central solar Matarani
Potencia instalada : 80 MW
POC : Sep-24
San Martín Solar
Potencia instalada : 252 MW
POC : Jun-25
Central solar Illa
Potencia instalada : 385 MW
POC estimada : Nov-26
Caso 2: Kallpa firma un PPA con Zelestra y Enhol

## Slide 26: Algunas conclusiones
Las empresas estatales mantienen una alta dependencia hidroeléctrica y una participación decreciente en el mercado, lo que limita presencia en el mercado.
La falta de diversificación tecnológica y contractual expone a las empresas a la volatilidad del mercado spot, especialmente en estiaje.
Al igual que las empresas privadas, las generadoras estatales pueden impulsar la transición energética adquiriendo energía de centrales de terceros —en especial renovables— a precios competitivos, mejorando márgenes sin necesidad de nuevas inversiones.
La adopción de contratos por diferencias (CfD), PPA’s flexibles y seguros hidrológicos permitiría estabilizar ingresos, reducir exposición al spot y optimizar la gestión de riesgos.
Con una estrategia comercial activa y mecanismos de cobertura eficientes, las empresas estatales pueden recuperar participación y rentabilidad, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos nacionales de descarbonización y sostenibilidad energética.